## Slide 1
02:12
動画の概要
災害発生の危険要因となる「不安全な行動」について解説します。
また、「不安全な行動をさせないためにどのようにすればよいのか？」
不安全な行動の防止対策の一例をご紹介します。
シリーズⅠ
Unsafe behavior
QR
不安全な行動

## Slide 2
  ご利用にあたって
本動画教材には、作業における専門的な用語が使われています。そのため、訓練受講者の自学自習用ではなく、職業訓練指導員等の指導の下、
ご利用ください。また、補助教材（指導員用テキストやＫＹシート）については、適宜、カスタマイズしてご活用ください。
操作パネルの非表示設定 | 
① | メニューバーの「ツール」をクリックする。
② | 「オプション」をクリックする。
③ | 「プレーヤー」タブの「プレーヤーの設定」をクリックする。
④ | 「再生コントロールを自動的に隠す」にチェックを付ける。
⑤ | 「ＯＫ」をクリックする。
字幕と操作パネルが上下に表示される
  図２「 □ 再生コントロールを自動的に隠す」（チェック無し）の場合
なお、「再生コントロールを自動的に隠す」のチェックを外すと、操作パネルが字幕の下に表示され、字幕と操作パネルが重なることはなくなります（図２参照）。ただし、動画の画面が全画面表示より
縮小されて表示されます。
操作パネルが非表示にならない場合は、以下の手順により、Windows Media Playerの設定を変更してください。
字幕と操作パネルが重なってしまう
  図１ 全画面表示
再生・停止の操作
Windows Media Playerを使用して全画面表示（フルスクリーン）する場合、再生・停止の操作を行うと操作パネルが表示され、字幕と操作パネルが重なってしまいます（図１参照）。
そのため、再生・停止の操作は で行ってください。スペースキーで操作すると、一定時間後に、操作パネルが非表示になります。
操作パネルの非表示設定
スペースキー

## Slide 3
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | 人的要因による「不安全な行動」は、次の12項目に分類されます。 １の「防護措置・安全装置を無効にする」とは、防護物や安全装置を外してしまうこと ２の「安全措置の不履行」とは、機械・装置を不意に動かし、不意の危険に対する措置を取らないこと ３の「不安全な状態を放置」は、機械・装置を運転したまま、その場を離れること ４の「危険な状態を作る」は、荷の積み過ぎや危険な材料を混ぜ合わせること ５の「機械・装置等の指定外の使用」は、機械・装置の選択の誤りや使用方法が誤っていること ６の「運転中の機械・装置等の掃除、注油、修理、点検等」は、機械・装置を運転したまま、点検や修理すること ７の「保護具、服装の欠陥」は、保護具の未使用や使用方法が誤っていること ８の「危険場所への接近」は、吊り荷の下や有害な場所に立ち入ること ９の「その他の不安全な行為」は、工具を投げる行為のこと 10の「運転の失敗（乗り物）」は、乗り物のスピードを出し過ぎること 11の「誤った動作」は、材料等の支え方や押し方・引き方等の動作が誤っていること 12の「その他」は、１から11の項目に該当しない不安全な行動のことをいいます。 不安全な行動の防止対策は、指導者に教えられた作業方法を忠実に正しく行うことが、最も重要になります。 | ■ 必要に応じて、「不安全な行動」の一覧表を受講者に配布してください。
 |  | ■「不安全な行動」の12項目に関する説明が流れます。 動画の再生を一時停止し、適宜、具体例を追加してください。
 |  | ■「不安全な行動」の防止対策 ① 正しい作業方法を実施する ② 万が一、機器等のトラブルが発生したら、運転を停止して、指導者を呼ぶ。
      人的要因である「不安全な行動」
不安全な行動
  （※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください）
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。