## Slide 1
04:28
動画の概要
この動画教材は、旋盤をエアガンで清掃していた際、切り屑が目に入ってしまった訓練災害の事例を基に制作しています。
加工面の仕上がりを確認するため保護めがねを外した作業者は、保護めがねを着用しないままエアガンで清掃してしまい・・・
シリーズⅡ
エアガン
による訓練災害
Air gun
QR

## Slide 2
  ご利用にあたって
本動画教材には、作業における専門的な用語が使われています。そのため、訓練受講者の自学自習用ではなく、職業訓練指導員等の指導の下、
ご利用ください。また、補助教材（指導員用テキストやＫＹシート）については、適宜、カスタマイズしてご活用ください。
操作パネルの非表示設定 | 
① | メニューバーの「ツール」をクリックする。
② | 「オプション」をクリックする。
③ | 「プレーヤー」タブの「プレーヤーの設定」をクリックする。
④ | 「再生コントロールを自動的に隠す」にチェックを付ける。
⑤ | 「ＯＫ」をクリックする。
字幕と操作パネルが上下に表示される
  図２「 □ 再生コントロールを自動的に隠す」（チェック無し）の場合
なお、「再生コントロールを自動的に隠す」のチェックを外すと、操作パネルが字幕の下に表示され、字幕と操作パネルが重なることはなくなります（図２参照）。ただし、動画の画面が全画面表示より
縮小されて表示されます。
操作パネルが非表示にならない場合は、以下の手順により、Windows Media Playerの設定を変更してください。
字幕と操作パネルが重なってしまう
  図１ 全画面表示
再生・停止の操作
Windows Media Playerを使用して全画面表示（フルスクリーン）する場合、再生・停止の操作を行うと操作パネルが表示され、字幕と操作パネルが重なってしまいます（図１参照）。
そのため、再生・停止の操作は で行ってください。スペースキーで操作すると、一定時間後に、操作パネルが非表示になります。
操作パネルの非表示設定
スペースキー

## Slide 3
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | こちらの映像は、 機械加工の実習の様子になります。 作業者は、工作機械である「旋盤」を用いて、 金属工作物を削っています。 | （労働安全衛生規則第100条）作業帽等の着用 動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な「作業帽」又は「作業服」を着用させなければならない。 （労働安全衛生規則第106条）切削屑の飛来等による危険の防止 切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。 ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
 | 作業が終わり、 エアガンを用いて切り屑を清掃していた、その時です。 切り屑が、作業者の目に入ってしまいました。 なぜ、このような訓練災害が発生してしまったのでしょうか？ 「起因物」「加害物」「不安全な状態」「不安全な行動」をポイントに確認してみましょう。 | 
 | 旋盤を清掃中、 エアガンから噴き出される空気によって切り屑が飛び散り、切り屑が作業者の目に入ってしまいました。 | 【事故の型】------------------------------------------------------------------ □ 切れ、こすれ □ 転倒 □ 動作の反動、無理な動作 ☑ 飛来、落下 □ はさまれ、巻き込まれ □ 高温・低温との接触 □ 激突 □ 墜落、転落 □ その他（ ）
      訓練災害の発生状況
エアガン
による訓練災害
発生状況
飛散した切り屑が目に入ってしまい訓練災害が発生した
  （※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください）
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 4
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | そのため、 この訓練災害の起因物は、「エアガン」になります。 また、加害物は、 作業者の目にケガを負わせた「切り屑」です。 | 
 | 次に、作業者に着目してみましょう。 旋盤作業の実習では、切り屑による災害事例が多く報告されていることから、指導者は、作業開始前に、 「エアガンを使用すると切り屑が飛び散るため、小ぼうきやウエスを用いて清掃すること」や 「どのような作業であっても必ず保護めがねを着用すること」 と指導していました。 | 以下の内容について注意する。 ☑ 切り屑の清掃は、小ぼうきやウエスを用いる。 ☑ どのような作業であっても必ず保護めがねを着用する。 ☑ 回転が停止するまでは、工作物等に手を触れてはいけない。 ☑ 加工作業中、飛散する切り屑に注意する。
 | しかし、この作業者は、 保護めがねを着用せずに、エアガンを用いて清掃していました。 これは危険です。 | 
      作業に潜む危険要因
エアガン
による訓練災害
起因物
エアガン
加害物
切り屑
主な訓練災害
切り屑による災害事例が多い
  （※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください）
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 5
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | 続いて、災害発生の要因となる「不安全な状態」と「不安全な行動」について見てみましょう。 旋盤を清掃するときは、 「エアガンではなく、小ぼうきやウエスを用いること」と指導されていたにも関わらず、エアガンを使用していますので、「不安全な状態」の主な要因は、 不適当な機械装置等を使用したことによる「作業方法の欠陥」に該当します。 | 【不安全な状態】------------------------------------------------------------- □（01）物自体の欠陥 □（05）作業環境の欠陥 □（02）防護装置・安全装置の欠陥 □（06）部外的・自然的不安全な状態 □（03）物の置き方、作業場所の欠陥 ☑（07）作業方法の欠陥 □（04）保護具・服装等の欠陥 □（08）その他（01～07の項目以外）
 | また、作業者は、 保護めがねを着用せず、無防備な状態で作業していますので、「不安全な行動」の主な要因は、 保護具の未使用である「保護具、服装の欠陥」に該当します。 | （※「保護めがね」を着用するように指導していたにも関わらず、保護めがねを着用していなかったため、人的要因である「不安全な行動」に該当する） 【不安全な行動】------------------------------------------------------------- □（01）防護・安全装置を無効にする ☑（07）保護具、服装の欠陥 □（02）安全措置の不履行 □（08）危険場所への接近 □（03）不安全な状態を放置 □（09）その他の不安全な行為 □（04）危険な状態を作る □（10）運転の失敗（乗物） □（05）機械・装置等の指定外の使用 □（11）誤った動作 □（06）運転中における注油、修理等 □（12）その他（01～11の項目以外）
 | この訓練災害の内容をまとめると、 起因物は「エアガン」 加害物は「切り屑」 不安全な状態は「作業方法の欠陥」 不安全な行動は「保護具、服装の欠陥」になります。 | 
      作業に潜む危険要因
エアガン
による訓練災害
不安全な行動
保護めがねを着用していなかったこと
不安全な状態
清掃時において不適当なエアガンを使用したこと
  （※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください）
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 6
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
再発防止対策例： ①保護めがねを着用する | それでは、この訓練災害を防止するためには、 どのような対策を取ればよいのでしょうか？ 再発防止対策の一例を紹介します。 ①清掃時であっても、保護めがねを着用する。 | ■ エアガンを使用すると切り屑が飛散するため、原則、使用禁止とする。
 | ②清掃するときは、小ぼうきやウエスを用いる。 | ■ 素手で切り屑を触ると、指を切創する恐れがある。 ■ 切り屑に集中してしまうため、工作物の位置に注意する。
再発防止対策例： ②小ぼうきやウエスを用いる |  | 
再発防止対策例： ③遮蔽板を用いる | ③もしも、エアガンを使用する時は、空気圧を下げ、 切り屑を遮るための遮蔽板を用いる。 などが挙げられます。 | ■ エアガンの空気圧を下げて、空気圧を確認してから使用する。
      再発防止対策例
エアガン
による訓練災害
  （※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください）
ポイント
切り屑の清掃は、原則、エアガンの使用は禁止する
ポイント
素手で切り屑を触らない
ポイント
工作物の位置に注意して清掃する
  図 空気圧を下げる
  図 空気圧を確認する
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 7
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | 訓練災害を未然に防止するためには、 指導者に教えられた正しい作業方法を忠実に行うことが大切です。 もしも、安全作業に関する理解に不安が残る場合は、 指導者に再確認して、正しい作業方法を十分に理解してください。 | ■ 災害発生リスクを低減するためにも、必ず、正しい作業方法を理解してもらう。 ■ 災害と訓練の因果関係を明確にするため、直ちに報告するよう指導する。
 | 安全は、誰かがやってくれるのではなく、 まずは、自分自身で取り組まなければなりません。 災害発生のメカニズムを理解し、 作業に潜む危険要因を発見する能力「危険感受性」を 高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。 ご安全に。 | 
      エンディング
エアガン
による訓練災害
  （※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください）
ポイント
正しい作業方法を理解できたか確認する
ポイント
ケガをした場合、必ず、指導者に報告する
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 8
      その他の訓練災害事例（関連情報）
エアガン
による訓練災害
災害事例
チャックに工作物を取り付けるとき、
チャックの爪と工作物の間に指を挟んだ。
01
チャックのくわえ代と締め付けが不十分であったため、チャックから工作物が飛び出して体に当たった。
02
刃物台の傾きを元に戻そうとしたときに、
手の甲が工作物に接触して裂傷した。
03
無理な姿勢で測定を行っていたところ、
手がバイトに接触して裂傷した。
04
清掃時、切り屑を素手で触り、指を切創した。
05
06
工作物のくわえ代、締め付け力が適正であるか確認する。また、運転した際、異常が生じた場合は、直ちに運転を停止する。
対策例
刃物台と工作物を離す。
対策例
工作物を持つ手の位置に注意する。
対策例
切り屑は、素手では触らない。
対策例
対策例
無理な姿勢で作業しない。
対策例
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 9
      安全衛生作業チェックシート（関連情報）
エアガン
による訓練災害
作業開始前 | □ 機械周囲は整理・整頓されているか。 □ 潤滑油等の油量は適正か。 □ 電源スイッチを入れると、表示ランプは点灯するか。 □ 主軸を回転させたとき、振動や異音はないか。 □ 各種レバーを操作し、動きや位置・機能に異常はないか。 □ 自動送りの作動、停止に異常はないか。 □ ブレーキペダルの機能に異常はないか。
作業時 | □ 作業服・作業帽・安全靴・保護めがねを着用しているか。 □ 手袋を着用していないか。 □ 工作物を取付けるときは、主電源を切るか、主軸をニュートラルの位置にする。 □ チャックの締め付け力は適正か。 □ バイトの突き出し量と締め付け力は適正か。 □ 危険な状態や異常が発生した場合、直ちに運転を停止する。 □ 飛散した切り屑による火傷や切創に注意する。 □ 回転中の工作物の掃除は行ってはいけない。 □ 機械を運転したまま、その場を離れてはいけない。
作業終了後 | □ 切り屑を清掃するときは、小ぼうきやウエスを用いること。 ※ 清掃時、手袋の着用を指示する事業所もありますが、 加工作業時は、必ず、手袋を外して作業を行うように指導してください。
  ※ 安全衛生作業について、適宜、追記してご活用ください
  厚生労働省HP「 職場のあんぜんサイト 」には、
  労働災害統計や労働災害事例、ヒヤリ・ハット事例などの情報が閲覧できますので
  是非、ご覧ください。
  （参考）厚生労働省HP「 職場のあんぜんサイト 」
  ●TOPページ
  URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/
  ●労働災害原因要素の分析
  URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/bnsk00.html
  ●ヒヤリ・ハット事例集
  URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/anrdh00.html
☑ 作業開始前、作業時、作業終了後のチェックシートとしてご活用ください。
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。