## Slide 1
シリーズⅢ
エンドミル
End mill
03:40
動画の概要
この動画教材は、エンドミル装着中に刃先に触れてしまった訓練災害の事例を基に、
ＫＹＴの演習用教材として制作しています。
フライス盤にエンドミルを装着しようとした、その時・・・
どこに危険が潜んでいたのか？
QR

## Slide 2
  ご利用にあたって
本動画教材には、作業における専門的な用語が使われています。そのため、訓練受講者の自学自習用ではなく、職業訓練指導員等の指導の下、
ご利用ください。また、補助教材（指導員用テキストやＫＹシート）については、適宜、カスタマイズしてご活用ください。
操作パネルの非表示設定 | 
① | メニューバーの「ツール」をクリックする。
② | 「オプション」をクリックする。
③ | 「プレーヤー」タブの「プレーヤーの設定」をクリックする。
④ | 「再生コントロールを自動的に隠す」にチェックを付ける。
⑤ | 「ＯＫ」をクリックする。
字幕と操作パネルが上下に表示される
  図２「 □ 再生コントロールを自動的に隠す」（チェック無し）の場合
なお、「再生コントロールを自動的に隠す」のチェックを外すと、操作パネルが字幕の下に表示され、字幕と操作パネルが重なることはなくなります（図２参照）。ただし、動画の画面が全画面表示より
縮小されて表示されます。
操作パネルが非表示にならない場合は、以下の手順により、Windows Media Playerの設定を変更してください。
字幕と操作パネルが重なってしまう
  図１ 全画面表示
再生・停止の操作
Windows Media Playerを使用して全画面表示（フルスクリーン）する場合、再生・停止の操作を行うと操作パネルが表示され、字幕と操作パネルが重なってしまいます（図１参照）。
そのため、再生・停止の操作は で行ってください。スペースキーで操作すると、一定時間後に、操作パネルが非表示になります。
操作パネルの非表示設定
スペースキー

## Slide 3
危険予知訓練とは？
第１ラウンド 【 現状把握 】 | 
どのような危険が潜んでいるか？ | 
作業の様子を見て、 「どのような危険が潜んでいるのか？」 危険要因（不安全な状態・不安全な行動）を 考える。 | 
危険要因を発見する | 
・ 器具が破損し、破損した欠片が目に入る。 ・ 破損した器具に指が触れて、指を切る。 ・ マイナスドライバーで手のひらを刺す。 | 
第２ラウンド 【 本質追及 】 | 
これが危険のポイントだ！ | 
第１ラウンドで発見した危険要因をグループで話し合い、情報を共有する（あるいは、１人で自問自答する）。 また、特に重要と思われる危険要因を「危険のポイント」として選定する。 | 
「危険のポイント」を選定する | 
・ 器具が破損し、破損した欠片が目に入る。 ・ 破損した器具に指が触れて、指を切る。 ・ マイナスドライバーで手のひらを刺す。 | 
第３ラウンド 【 対策樹立 】 | 
あなたならどうする？ | 
第２ラウンドの「危険のポイント」に対して 「どのような対策をすればよいのか？」 安全対策を考える。 | 
安全対策を検討する | 
・ 保護手袋を着用する。 ・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。 ・ 工具を必要以上に強く押し込まない。 ・ 専用の「取りはずし工具」を使用する。 | 
第４ラウンド 【 目標設定 】 | 
私達はこうする！ | 
第３ラウンドの安全対策をグループで話し合い、情報を共有する。 また、特に重要と思われる安全対策を「行動目標」として決定する。 | 
「行動目標」を決定する | 
・ 保護手袋を着用する。 ・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。 ・ 工具を必要以上に強く押し込まない。 ・ 専用の「取りはずし工具」を使用する。 | 
記入例
記入例
記入例
記入例
危険予知訓練とは、作業風景を動画やイラスト等により提示して、作業に潜む危険要因を発見し、その危険要因に対する現象をグループで話し合い、情報を共有することで、危険要因に対する危険感受性を高め、災害を未然に防止するための訓練です。
なお、本動画教材の解説で例示する「訓練災害」や「再発防止対策例」は、過去に発生した訓練災害の事例を基に制作しているものであり、発生する訓練災害を断定したものではありませんので、ご承知おきください。
ここでは、「電気工事作業中に手にマイナスドライバーを刺して切創を負った事例」を用いて危険予知訓練（ＫＹＴラウンド法）の進め方について説明いたします。
ＫＹＴ４ラウンド法の具体的な進め方はＰ３～Ｐ６を参照
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに

## Slide 4
第１ラウンド
【 現状把握 】
どのような危険が潜んでいるか？
01 作業者が「 もしも、自分だったら・・・ 」と、自分に置き換えて考える。
02 作業に潜む危険を「 危険要因 」と「 現象（事故の型）」で組み合わせて記入する。
＋
03 「 危険要因 」は、具体的に表現する。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
危険要因 | ○○なので ○○して ○○なので、○○して
現象 （事故の型） | ○○になる ○○する
安全帯をしていない 保護めがねをしていない 足場を固定していない
安全帯をせずに身を乗り出して 保護めがねを着用せずに顔を近づけて 強風で足場が揺れてしまい
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに

## Slide 5
第２ラウンド
【 本質追及 】
これが危険のポイントだ！
01 第１ラウンドで発見した危険のうち、重要と思われる項目に○印を付ける。
02 上記01の重要と思われる項目を１～２項目に絞り込み、◎印を付ける。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに
作業に潜む 危険 （重要な項目） | ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。 ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ て、指を切る。 ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手 のひらを刺す。
作業に潜む 危険 （特に重要な項目） | ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。 ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ て、指を切る。 ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手 のひらを刺す。

## Slide 6
第３ラウンド
【 対策樹立 】
あなたならどうする？
01「 危険のポイント 」に対する安全対策を考える。
02 安全対策は、具体的で実効可能な内容とする。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。
・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。
・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。
・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに
安全対策 の検討 | ・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。 ・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。 ・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。 ・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。

## Slide 7
第４ラウンド
【 目標設定 】
私達はこうする！
02「 行動目標 」に◎印を付ける。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
01 第３ラウンドの安全対策のうち、重要と思われる項目を「行動目標」として決定する。
03「行動目標」から「指差呼称項目」を考える。
保護手袋！ ヨシ！
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに
行動目標 の決定 | ・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。 ・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。 ・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。 ・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。
指差呼称項目 | 保護手袋！ ヨシ！
・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。
・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。
・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。
・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。
・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。
・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。
・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。
・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。

## Slide 8
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | 第１ラウンド：どのような危険が潜んでいますか？ こちらの映像は、 フライス盤にエンドミルを取り付けている様子です。 | ■ ＫＹシートを受講者に配布する。 ■ ＫＹＴの進め方について、ＫＹシートの内容を確認しながら説明する。 ■ 動画を再生する。
 | 作業者は、エンドミルを取り付けるため、 フックスパナを両手で持ち、ホルダーを締めています。 この映像を見て、 どのような危険が潜んでいるか考えてみましょう。 | ■ 動画の中では、10秒間のシンキングタイムが設けられています。 シンキングタイムが短い場合は、動画を一時停止して、シンキングタイムを延長 してください。 ■ ＫＹシートの第１ラウンドに、作業に潜む「危険要因」を記入する。
      どのような危険が潜んでいるか？
エンドミル
  （※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください）
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
  動画教材を活用したＫＹＴ４ラウンド法（解説までを再生した場合）
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 9
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 |  | ■ 第１ラウンドで発見した「危険要因」をグループで話し合い、情報を共有する。 ※ さまざまな危険要因が想定されますが、この動画では、 「フックスパナが外れてエンドミルに腕をぶつけた」事例について解説します。 ➪ 引き続き、動画を視聴する場合は、動画を再生してください。
 | 第２ラウンド：これが危険のポイント 今回は、 「腕を挫創した訓練災害」について解説します。 | 
 |  | ※ これから流れる映像は、過去に発生した訓練災害の事例を基に制作しています。
 | それでは、動画の続きを見てみましょう。 ホルダーを締めた、その時です。 フックスパナがホルダーから外れ、 作業者は体勢をくずし、 エンドミルの刃に、腕が触れてしまいました。 | 【事故の型】------------------------------------------------------------------ □ 切れ、こすれ □ 転倒 ☑ 動作の反動、無理な動作 □ 飛来、落下 □ はさまれ、巻き込まれ □ 高温・低温との接触 □ 激突 □ 墜落、転落 □ その他（ ）
      これが危険のポイントだ！
エンドミル
発生状況
フックスパナが外れて体勢をくずし、エンドミルに腕がふれた
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 10
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | なぜ、このような訓練災害が発生してしまったのでしょうか。 災害発生の要因となる「危険のポイント」について、 確認してみましょう。 | ■ ＫＹシートの第２ラウンドに、重要と思われる危険要因を「危険のポイント」と して選定する。 （※「保護手袋」を着用するように指導していたにも関わらず、保護手袋を着用していなかった場合は、人的要因である「不安全な行動」に該当する） 【不安全な状態】------------------------------------------------------------- □（01）物自体の欠陥 □（05）作業環境の欠陥 □（02）防護装置・安全装置の欠陥 □（06）部外的・自然的不安全な状態 □（03）物の置き方、作業場所の欠陥 □（07）作業方法の欠陥 ☑（04）保護具・服装等の欠陥 □（08）その他（01～07の項目以外） 【不安全な行動】------------------------------------------------------------- □（01）防護・安全装置を無効にする ☑（07）保護具、服装の欠陥 □（02）安全措置の不履行 □（08）危険場所への接近 □（03）不安全な状態を放置 □（09）その他の不安全な行為 □（04）危険な状態を作る □（10）運転の失敗（乗物） □（05）機械・装置等の指定外の使用 ☑（11）誤った動作 □（06）運転中における注油、修理等 □（12）その他（01～11の項目以外）
 | この作業者は、 エンドミルに保護カバーを付けず、フックスパナを両手で持って力を加えています。 これは危険です。 | 
 | この訓練災害の「危険のポイント」は、 「フックスパナを両手で持って力を加えていたこと」になります。 また、「エンドミルに保護カバーを付けていないこと」も危険のポイントとして挙げられます。 | 
      これが危険のポイントだ！
エンドミル
今回の
危険のポイント
・フックスパナを両手で持って力を加えていたこと
・エンドミルに保護カバーを付けずに作業したこと
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
※ 動画では解説しておりませんが、指導の状況により「不安全な状態」、
「不安全な行動」の分類は異なります。
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 11
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | このような訓練災害を発生させないために、 あなたならどのような行動をしますか。 再発防止対策を考えてみましょう。 | ■ 動画の中では、10秒間のシンキングタイムが設けられています。 シンキングタイムが短い場合は、動画を一時停止して、シンキングタイムを延長 してください。 ■ ＫＹシートの第３ラウンドに、「危険のポイント」に対する安全対策を記入する。
      あなたならどうする？
エンドミル
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
今回の
危険のポイント
・フックスパナを両手でもって力を加えていたこと
・エンドミルに保護カバーを付けずに作業したこと
・切削工具を交換する場合は、保護カバーをつける
・フックスパナが外れないよう引っ掛かり部に手を添えて
ホルダーを締める など
災害防止対策例
※ 動画で提案している災害防止対策例の外、「長袖の作業着を着用する」など、
適宜、災害防止例を追加してください。
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 12
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 |  | ■ 第３ラウンドの安全対策をグループで話し合い、情報を共有する。 ■ 動画を再生して、再発防止対策の一例を提示する。
 | それでは、この訓練災害を防止するためには、 どのような対策を取ればよいのでしょうか？ 再発防止対策の一例を紹介します。 ①切削工具を交換する時は、保護カバーを付ける。 | 
再発防止対策例： ①保護カバーを付ける |  | 
再発防止対策例： ②手を添えてホルダーを締める | ②フックスパナが外れないように、 引っ掛かり部に手を添えてホルダーを締める。 などが挙げられます。 | 
      私達はこうする！
エンドミル
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
ポイント
切削工具の交換時には保護カバー付け、引っ掛かり部に手を添えてホルダーを締める。
※ 動画で紹介している災害防止対策例の外、「長袖の作業着を着用する」など、
適宜、災害防止例を追加してください。
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 13
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | 訓練災害を未然に防止するためには、 指導者に教えられた正しい作業方法を忠実に行うことが大切です。 もしも、安全作業に関する理解に不安が残る場合は、 指導者に再確認して、正しい作業方法を十分に理解してください。 | ■ 災害発生リスクを低減するためにも、必ず、正しい作業方法を理解してもらう。 ■ 災害と訓練の因果関係を明確にするため、直ちに報告するよう指導する。
 | 安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。 災害発生のメカニズムを理解し、作業に潜む危険要因を発見する能力「危険感受性」を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。 ご安全に！ | 
      エンディング
エンドミル
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
ポイント
正しい作業方法を理解できたか確認する
ポイント
ケガをした場合、必ず、指導者に報告する
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 14
      その他の訓練災害（関連情報）
エンドミル
災害事例
作業を終了し、ホルダを外そうとしてアダプタのロックを全開にしてしまったため、ホルダが落下し、エンドミルの刃先で指を切創した。
01
切削工具を交換するため、エンドミルを外そうとしたところ、誤ってエンドミルを素手で握ってしまい、手の平を切創した。
02
フライス作業を終了し、小ほうきでテーブルを清掃していたところ、手の甲にエンドミルの刃先にあたってしまい、手の甲を切創した。
03
１台の旋盤を２人で使用しながら測定者が外径測定をしていたところ、もう一人の作業者が主軸を回転させてしまい、測定者の手がチャックに巻き込まれて手首をねんざした。
04
旋盤で内径の仕上げ加工をしていたところ、細い切り屑が切れずに伸びてハンドル操作をしていた作業者の手の甲に複数回あたり、複数個所に切創を負った。
05
切屑受けにたまった切屑を手でつかんで清掃していたところ、切り屑で指を切創した。
06
刃物をつかむ場合は、保護カバーやウエスなどを使い直接触れないように扱う 等
対策例
フライス盤の主軸を停止させたら、まず刃物に保護カバーをする
等
対策例
・アダプタのロックを少しずつ外す
・ホルダや刃物が落下しても焦らず
に対応する 等
対策例
定期的に旋盤を止め、ペンチやニッパーなどを用いて切り屑を除去する
チップブレーカ付きの内径バイトを使用する 等
対策例
掃除用具やマグネット式切り屑除去器具を使用するなど、直接切屑に触らない 等
対策例
機械は必ず一人で操作する
対策例
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 15
      安全衛生作業チェックシート（関連情報）
エンドミル
作業開始前 | □ 作業服、作業帽、安全靴、保護めがねを正しく着用しているか。 □ 機械の清掃、整理・整頓がされているか。 □ 潤滑油タンクの油量は適量か □ 潤滑油ポンプが作動するか。 □ 手差し給油箇所に給油したか □ 表示ランプは点灯するか □ 各ハンドルを操作し、正常に動作するか □ 主軸は正常に動作するか。振動、異常音はないか。 □ 自動送りは正常か。早送りは正常か。 □ 各種クランプが適正に機能するか。
作業時 | □ 加工材料はしっかりクランプできているか。 □ テーブルの上に測定器具など不必要なものはないか。 □ 自動送り中にテーブルに手を置いていないか。 □ 刃物の回転数は適正か。 □ 切込み量は適正か。 □ 作業中、整理・整頓に努めているか。 □ 切り屑の清掃に小ほうきを使用しているか。 □ 異音は発生していないか 。 □ 加工したワークの測定時は主軸を停止しているか。
作業終了後 | □ 主軸からワークをずらして材料を取り外しているか □ 電源をおとしてから機械を清掃しているか □ 機械まわりの清掃は十分か □ 実習場の整理整頓
  ※ 安全衛生作業について、適宜、追記してご活用ください
  厚生労働省HP「 職場のあんぜんサイト 」には、
  労働災害統計や労働災害事例、ヒヤリ・ハット事例などの情報が閲覧できますので
  是非、ご覧ください。
  （参考）厚生労働省HP「 職場のあんぜんサイト 」
  ●TOPページ
  URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/
  ●労働災害原因要素の分析
  URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/bnsk00.html
  ●ヒヤリ・ハット事例集
  URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/anrdh00.html
☑ 作業開始前、作業時、作業終了後のチェックシートとしてご活用ください。
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。