## Slide 1
シリーズⅢ
脚立
Ladder
03:47
動画の概要
この動画教材は、脚立から転落し、腕を打撲してしまった訓練災害の事例を基に、
ＫＹＴの演習用教材として制作しています。
壁の補修作業をするため、コテとコテ板を持ち、脚立に登ろうとした、その時・・・
どこに危険が潜んでいたのか？
QR

## Slide 2
  ご利用にあたって
本動画教材には、作業における専門的な用語が使われています。そのため、訓練受講者の自学自習用ではなく、職業訓練指導員等の指導の下、
ご利用ください。また、補助教材（指導員用テキストやＫＹシート）については、適宜、カスタマイズしてご活用ください。
操作パネルの非表示設定 | 
① | メニューバーの「ツール」をクリックする。
② | 「オプション」をクリックする。
③ | 「プレーヤー」タブの「プレーヤーの設定」をクリックする。
④ | 「再生コントロールを自動的に隠す」にチェックを付ける。
⑤ | 「ＯＫ」をクリックする。
字幕と操作パネルが上下に表示される
  図２「 □ 再生コントロールを自動的に隠す」（チェック無し）の場合
なお、「再生コントロールを自動的に隠す」のチェックを外すと、操作パネルが字幕の下に表示され、字幕と操作パネルが重なることはなくなります（図２参照）。ただし、動画の画面が全画面表示より
縮小されて表示されます。
操作パネルが非表示にならない場合は、以下の手順により、Windows Media Playerの設定を変更してください。
字幕と操作パネルが重なってしまう
  図１ 全画面表示
再生・停止の操作
Windows Media Playerを使用して全画面表示（フルスクリーン）する場合、再生・停止の操作を行うと操作パネルが表示され、字幕と操作パネルが重なってしまいます（図１参照）。
そのため、再生・停止の操作は で行ってください。スペースキーで操作すると、一定時間後に、操作パネルが非表示になります。
操作パネルの非表示設定
スペースキー

## Slide 3
危険予知訓練とは？
第１ラウンド 【 現状把握 】 | 
どのような危険が潜んでいるか？ | 
作業の様子を見て、 「どのような危険が潜んでいるのか？」 危険要因（不安全な状態・不安全な行動）を 考える。 | 
危険要因を発見する | 
・ 器具が破損し、破損した欠片が目に入る。 ・ 破損した器具に指が触れて、指を切る。 ・ マイナスドライバーで手のひらを刺す。 | 
第２ラウンド 【 本質追及 】 | 
これが危険のポイントだ！ | 
第１ラウンドで発見した危険要因をグループで話し合い、情報を共有する（あるいは、１人で自問自答する）。 また、特に重要と思われる危険要因を「危険のポイント」として選定する。 | 
「危険のポイント」を選定する | 
・ 器具が破損し、破損した欠片が目に入る。 ・ 破損した器具に指が触れて、指を切る。 ・ マイナスドライバーで手のひらを刺す。 | 
第３ラウンド 【 対策樹立 】 | 
あなたならどうする？ | 
第２ラウンドの「危険のポイント」に対して 「どのような対策をすればよいのか？」 安全対策を考える。 | 
安全対策を検討する | 
・ 保護手袋を着用する。 ・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。 ・ 工具を必要以上に強く押し込まない。 ・ 専用の「取りはずし工具」を使用する。 | 
第４ラウンド 【 目標設定 】 | 
私達はこうする！ | 
第３ラウンドの安全対策をグループで話し合い、情報を共有する。 また、特に重要と思われる安全対策を「行動目標」として決定する。 | 
「行動目標」を決定する | 
・ 保護手袋を着用する。 ・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。 ・ 工具を必要以上に強く押し込まない。 ・ 専用の「取りはずし工具」を使用する。 | 
記入例
記入例
記入例
記入例
危険予知訓練とは、作業風景を動画やイラスト等により提示して、作業に潜む危険要因を発見し、その危険要因に対する現象をグループで話し合い、情報を共有することで、危険要因に対する危険感受性を高め、災害を未然に防止するための訓練です。
なお、本動画教材の解説で例示する「訓練災害」や「再発防止対策例」は、過去に発生した訓練災害の事例を基に制作しているため、発生する訓練災害を断定したものではありませんので、ご承知おきください。
ここでは、「電気工事作業中に手にマイナスドライバーを刺して切創を負った事例」を用いて危険予知訓練（ＫＹＴラウンド法）の進め方について説明いたします。
ＫＹＴ４ラウンド法の具体的な進め方はＰ３～Ｐ６を参照
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに

## Slide 4
第１ラウンド
【 現状把握 】
どのような危険が潜んでいるか？
01 作業者が「 もしも、自分だったら・・・ 」と、自分に置き換えて考える。
02 作業に潜む危険を「 危険要因 」と「 現象（事故の型）」で組み合わせて記入する。
＋
03 「 危険要因 」は、具体的に表現する。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
危険要因 | ○○なので ○○して ○○なので、○○して
現象 （事故の型） | ○○になる ○○する
安全帯をしていない 保護めがねをしていない 足場を固定していない
安全帯をせずに身を乗り出して 保護めがねを着用せずに顔を近づけて 強風で足場が揺れてしまい
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに

## Slide 5
第２ラウンド
【 本質追及 】
これが危険のポイントだ！
01 第１ラウンドで発見した危険のうち、重要と思われる項目に○印を付ける。
02 上記01の重要と思われる項目を１～２項目に絞り込み、◎印を付ける。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに
作業に潜む 危険 （重要な項目） | ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。 ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ て、指を切る。 ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手 のひらを刺す。
作業に潜む 危険 （特に重要な項目） | ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。 ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ て、指を切る。 ・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手 のひらを刺す。

## Slide 6
第３ラウンド
【 対策樹立 】
あなたならどうする？
01「 危険のポイント 」に対する安全対策を考える。
02 安全対策は、具体的で実効可能な内容とする。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。
・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。
・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。
・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに
安全対策 の検討 | ・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。 ・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。 ・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。 ・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。

## Slide 7
第４ラウンド
【 目標設定 】
私達はこうする！
02「 行動目標 」に◎印を付ける。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した欠片が目に入る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、破損した器具に指が触れ
て、指を切る。
・ マイナスドライバーを強く押し込んで器具が破損し、マイナスドライバーで手
のひらを刺す。
01 第３ラウンドの安全対策のうち、重要と思われる項目を「行動目標」として決定する。
03「行動目標」から「指差呼称項目」を考える。
保護手袋！ ヨシ！
      危険予知訓練の進め方（ＫＹＴ４ラウンド法）
はじめに
行動目標 の決定 | ・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。 ・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。 ・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。 ・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。
指差呼称項目 | 保護手袋！ ヨシ！
・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。
・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。
・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。
・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。
・ 電気工事の工具を取扱うときは、保護手袋を着用する。
・ 作業開始前、器具が破損していないか確認する。
・ マイナスドライバーを差し込むときは、必要以上に強く押し込まない。
・ 器具から電線を外すときは、専用の「取りはずし工具」を使用する。

## Slide 8
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | 第１ラウンド：どのような危険が潜んでいますか？ こちらの映像は、 壁の補修作業をするため、 コテとコテ板を両手に持ち、脚立を登ろうとしている様子です。 | ■ ＫＹシートを受講者に配布する。 ■ ＫＹＴの進め方について、ＫＹシートの内容を確認しながら説明する。 ■ 動画を再生する。
 | この映像を見て、 どのような危険が潜んでいるか考えてみましょう。 | ■ 動画の中では、10秒間のシンキングタイムが設けられています。 シンキングタイムが短い場合は、動画を一時停止して、シンキングタイムを延長 してください。 ■ ＫＹシートの第１ラウンドに、作業に潜む「危険要因」を記入する。
      どのような危険が潜んでいるか？
脚立
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
  動画教材を活用したＫＹＴ４ラウンド法（解説までを再生した場合）
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 9
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 |  | ■ 第１ラウンドで発見した「危険要因」をグループで話し合い、情報を共有する。 ※ さまざまな危険要因が想定されますが、この動画では、 「脚立から転落して腕を打撲した訓練災害」について解説します。 ➪ 引き続き、動画を視聴する場合は、動画を再生してください。
 | 第２ラウンド：これが危険のポイント どのような危険が潜んでいるか分かりましたか。 今回は、 「腕を打撲した訓練災害」について解説します。 | 
 |  | ※ これから流れる映像は、過去に発生した訓練災害の事例を基に制作しています。
 | それでは、動画の続きを見てみましょう。 コテとコテ板を両手に持ち、脚立を登ろうとした、その時です。 バランスをくずし、脚立から転落してしまいました。 | 【事故の型】------------------------------------------------------------------ □ 切れ、こすれ □ 転倒 □ 動作の反動、無理な動作 □ 飛来、落下 □ はさまれ、巻き込まれ □ 高温・低温との接触 □ 激突 ☑ 墜落、転落 □ その他（ ）
      これが危険のポイントだ！
脚立
発生状況
脚立から転落して訓練災害が発生した
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 10
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | なぜ、このような訓練災害が発生してしまったのでしょうか。 災害発生の要因となる「危険のポイント」について、 確認してみましょう。 また、このような訓練災害を発生させないために、あなたならどのような行動をしますか。 再発防止対策を考えてみましょう。 | ■ ＫＹシートの第２ラウンドに、重要と思われる危険要因を「危険のポイント」と して選定する。 【不安全な状態】------------------------------------------------------------- □（01）物自体の欠陥 □（05）作業環境の欠陥 □（02）防護装置・安全装置の欠陥 □（06）部外的・自然的不安全な状態 □（03）物の置き方、作業場所の欠陥 ☑（07）作業方法の欠陥 □（04）保護具・服装等の欠陥 □（08）その他（01～07の項目以外） 【不安全な行動】------------------------------------------------------------- □（01）防護・安全装置を無効にする □（07）保護具、服装の欠陥 ☑（02）安全措置の不履行 □（08）危険場所への接近 □（03）不安全な状態を放置 □（09）その他の不安全な行為 □（04）危険な状態を作る □（10）運転の失敗（乗物） □（05）機械・装置等の指定外の使用 ☑（11）誤った動作 □（06）運転中における注油、修理等 □（12）その他（01～11の項目以外） ※ 動画では解説しておりませんが、訓練指導の状況により「不安全な状態」、 「不安全な行動」の分類は異なります。
 | それでは、この訓練災害の「危険のポイント」と「再発防止対策例」について解説します。 この訓練災害は、 コテとコテ板を両手に持ち、脚立を登ろうとして足が滑り、脚立から転落して、床で腕を打ってしまった災害事例です。 | 
 | そのため、この訓練災害の「危険のポイント」は、 「両手に道具を持って脚立に登ろうとしたこと」 が危険のポイントとして挙げられます。 | 
      これが危険のポイントだ！
脚立
今回の
危険のポイント
・両手に道具を持って脚立に登ろうとしたこと
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 11
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | このような訓練災害を発生させないために、 あなたならどのような行動をしますか。 再発防止対策を考えてみましょう。 | ■ 動画の中では、10秒間のシンキングタイムが設けられています。 シンキングタイムが短い場合は、動画を一時停止して、シンキングタイムを延長 してください。 ■ ＫＹシートの第３ラウンドに、「危険のポイント」に対する安全対策を記入する。
      あなたならどうする？
脚立
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
今回の
危険のポイント
・両手に道具を持って脚立に登ろうとしたこと
安全対策例
・脚立を登るときは、道具類を腰袋に入れる
・脚立を使用するときは、２人１組で作業する
・脚立の代わりに、可搬式作業台を使用する など
※ 動画で提案している災害防止対策例の外、「脚立を安定する場所に設置
する」など、適宜、災害防止例を追加してください。
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 12
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 |  | ■ 第３ラウンドの安全対策をグループで話し合い、情報を共有する。 ■ 動画を再生して、再発防止対策の一例を提示する。
 | それでは、この訓練災害を防止するためには、 どのような対策を取ればよいのでしょうか？ 再発防止対策の一例を紹介します。 ①脚立を登るときは、道具類を腰袋に入れる。 | 
再発防止対策例： ①道具類は腰袋に入れる |  | 
再発防止対策例： ②２人１組で作業する | ②脚立を使用するときは、２人１組で作業する。 | 
      私達はこうする！
脚立
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 13
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
再発防止対策例： ③可搬式作業台を使用する | ③脚立の代わりに、可搬式作業台を使用する。 などが挙げられます。 | 
 |  | ■ ＫＹシートの第４ラウンドに、重要と思われる安全対策を「行動目標」として決定 する。
      私達はこうする！
脚立
第１ラウンド
第４ラウンド
第３ラウンド
第２ラウンド
ポイント
可搬式作業台の上に「コテ」と「コテ板」を置いて作業台の上に登る。
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 14
画面 | セリフ | 指導上のポイント等
 | 訓練災害を未然に防止するためには、 指導者に教えられた正しい作業方法を忠実に行うことが大切です。 もしも、安全作業に関する理解に不安が残る場合は、 指導者に再確認して、正しい作業方法を十分に理解してください。 | ■ 災害発生リスクを低減するためにも、必ず、正しい作業方法を理解してもらう。 ■ 災害と訓練の因果関係を明確にするため、直ちに報告するよう指導する。
 | 安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。 災害発生のメカニズムを理解し、作業に潜む危険要因を発見する能力「危険感受性」を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。 ご安全に！ | 
      エンディング
脚立
ポイント
正しい作業方法を理解できたか確認する
ポイント
ケガをした場合、必ず、指導者に報告する
  ※「指導上のポイント等」については、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 15
      関連情報（その他の訓練災害）
脚立
災害事例
合板を固定しているボルトを左右同時に複数人で外していた際に、合板を支持していた作業者の足に合板が落下し、足の指にひびが入った。
01
左官作業で使用する砂を練り船に入れ、台車に載せようとした際、練り船の持ち上げ高さが不足していたため、台車荷台にぶつかり動いた台車が左足の甲部に激突し、骨折した。
02
長尺材を持ち上げ、回転した際に、しゃがんで加工していた被災者の頭部に激突し打撲した。
03
クロス貼り作業の際に、地ベラを腰袋に入れている状態で腰袋に手を入れた時に、腰袋に入っていた地ベラの先（鋭利）が親指にかすり、切創した。
04
建て方のため足場上を移動していたとき、床の隙間（10cm程度）につまづき、そのまま左足を挟まれ、抜く際に膝を足場に強打し、打撲を負った。
05
踏み台（全高900mm）の２段目（600mm)に乗り、墨付け作業をしていた際、隣の踏み台に足をかけようとした際、足を踏み外して落下、左手を地面に打ち付け、左手を骨折した。
06
作業台（高さ635ｍｍ）を移動中に足を滑らせて落下、その際に開口に腕を掛けたために、大きく転倒することは避けられたが、作業台に背中を打ち付け、挫傷を負った。
・台車を固定していなかった。
・練り船の持ち上げ高さが不十分であった。
・練り船と台車の距離が近く、無理な移動となった。
対策例
・複数人で作業を行い、受講者同士の安全確認を行う。
・足元の安全確認を行う。
・安全表示物等による注意喚起を実施する。
対策例
・作業手順が決まっていなかった。
・連携が取れていなかった。
・安全靴を着用していなかった。
対策例
・隙間板を施工し、通路上に隙間を作らない。
・「足元注意」の表示などで注意喚起を行う。
対策例
・隣の踏み台に移動する際は、一度降りてから、再度上るようにする。
・複数の踏み台の代わりに、大きめの作業台を使用する。
対策例
・取り出す時のことや人とぶつかった時のことを考え、腰袋には刃物や先端の尖ったものは確実に下向きに入れる。
・腰袋には必要な工具のみを入れる。
対策例
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。

## Slide 16
      関連情報（安全衛生作業）
脚立
作業開始前 | □ 作業する周囲は整理・整頓されているか。 □ 周囲の安全は確保できているか。 □ 作業の高さ（脚立を立てる地面または床から足を置く足場までの高さ）は、2m未満か。 □ 作業に適した脚立を選んでいる（足場または作業台の使用を検討している）か。 □ ぐらつきや破損がないか。 □ 脚立が転倒しないような置き方、または、対策をしているか。 □ 踏ざん（脚立の足を置く部材）は、水平か。 □ 開き止めを確実にロックしているか。 □ 脚立を立てる、または、脚立に上って作業する際に障害物はないか。
作業時 | □ 作業服・保護帽（ヘルメット）・安全靴・保護めがね・保護手袋を着用しているか。 □ 正しい作業姿勢で作業をしているか。 □ 脚立に登り降りする際に、両手には何も持たずに、両手で脚立の支柱を掴んでいるか。 □ 天板を跨いで、または、天板と最上段の踏ざんに乗って、作業していないか。 □ 脚立に対して背を向けて作業していないか。 □ 重心を脚立の内側に保っている（脚立から体をのりだしていない）か。 □ 大きな反力を受ける作業をしていないか。 □ 脚立を伸ばして梯子にして使う際は、ロックを確実にし、傾きを約75度にし、補助者に 支えてもらっているか。 □ 脚立の安定を常時確認しているか。
作業終了後 | □ 移動・折り畳みの際に、天板にものを置いていないことを確認しているか。 □ 移動・折り畳みの際に、周囲の安全を確認しているか。 □ 折り畳みの際に、手を挟まないようにしているか。 □ 汚れや水分をふき取っているか。 □ 脚立を収納する際に転倒しないような置き方、または、対策ををしているか。 □ 定期的に脚立の状態を確認しているか。
  厚生労働省HP「 職場のあんぜんサイト 」には、
  労働災害統計や労働災害事例、ヒヤリ・ハット事例などの情報が閲覧できますので
  是非、ご覧ください。
  （参考）厚生労働省HP「 職場のあんぜんサイト 」
  ●TOPページ
  URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/
  ●労働災害原因要素の分析
  URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/bnsk00.html
  ●ヒヤリ・ハット事例集
  URL：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/hiyari/anrdh00.html
  ※ 安全衛生作業について、適宜、追記してご活用ください
Notes: （01）セリフ
この動画教材は、３つのシリーズで構成しています。
シリーズⅠでは、安全の定義や災害発生のメカニズムについて解説し、
シリーズⅡでは、機械系、電気・電子系、居住系の訓練コースにおいて実際に起きた災害事例を再現し、安全管理の視点から災害発生の原因について解説します。
また、シリーズⅢでは、危険予知訓練の演習問題を通じて、災害発生のプロセスや防止対策について理解を深めます。
安全は、誰かがやってくれるのではなく、まずは、自分自身で取り組まなければなりません。
災害発生のメカニズムを理解し、訓練期間中だけでなく、これからの職業人生においても、
ケガをしない・させないように、正しい作業方法を十分に理解することが大切です。
この動画教材を活用し、危険感受性を高め、訓練災害を未然に防ぐように努めましょう。